## Slide 1
PROPUESTA · PROYECTO ACADÉMICO 2025–2026
Sistema de Detección
de Armas con IA
Visión por computadora en tiempo real sobre Raspberry Pi 5
YOLOv8 · NCNN · Edge Computing
Suiza · 2026

## Slide 2
Agenda
Recorrido por la propuesta
01
El problema
Por qué detectar armas automáticamente
02
La solución
Arquitectura y enfoque general
03
Tecnologías clave
Python, YOLOv8, Pi5, NCNN
04
Cómo funciona
Pipeline paso a paso
05
Entrenamiento del modelo
Dataset y proceso
06
Anti-alucinaciones
Reducir falsos positivos
07
Métricas y resultados
Lo que conseguimos
08
Despliegue y futuro
Pi5 + roadmap
Propuesta · Detección de Armas con IA
2 / 16

## Slide 3
El problema
Limitaciones de la vigilancia humana
👁
Cobertura limitada
Un operador no puede mirar 20 pantallas a la vez con la misma atención sostenida.
⏱
Fatiga visual
Tras una hora de turno, la capacidad de detectar anomalías cae drásticamente.
⚡
Tiempo de reacción
Entre detectar y avisar pueden pasar segundos críticos en una emergencia.
La IA no reemplaza al humano — le da una ventaja: nunca se distrae y reacciona en milisegundos.
Propuesta · Detección de Armas con IA
3 / 16

## Slide 4
Objetivos del proyecto
General y específicos
OBJETIVO GENERAL
Construir un sistema de visión por computadora que detecte armas en tiempo real, con alta fiabilidad, ejecutándose íntegramente en hardware de bajo coste (Raspberry Pi 5).
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Detectar 3 categorías: pistola, arma larga y arma blanca.
Reconocer armas en distintos ángulos (lado, frontal, cenital).
Minimizar falsos positivos sobre objetos confundibles.
Funcionar a 5–10 FPS en Raspberry Pi 5.
Procesamiento 100% local — sin internet, sin nube.
Propuesta · Detección de Armas con IA
4 / 16

## Slide 5
La solución
Tres bloques que trabajan en conjunto
A
Captura
Cámara USB o módulo CSI conectada a la Pi5. Captura video continuo.
→
B
Inferencia
Modelo YOLOv8 nano analiza cada frame en ~100 ms y devuelve detecciones.
→
C
Respuesta
Si la confianza supera el umbral, alerta inmediata: guarda evidencia y notifica.
Todo el procesamiento es LOCAL en la Pi5. Sin nube, sin internet, sin riesgo de privacidad.
Propuesta · Detección de Armas con IA
5 / 16

## Slide 6
Tecnologías utilizadas
Stack open source de la industria
Python
Lenguaje principal — el estándar en IA.
YOLOv8
Modelo de detección en tiempo real, una sola pasada.
Ultralytics
Librería para entrenar/inferir/exportar YOLOv8.
PyTorch
Motor matemático bajo YOLO — operaciones de la red neuronal.
OpenCV
Captura de cámara, dibujo de cajas, guardado de frames.
ONNX + NCNN
Formatos optimizados. NCNN ejecuta en Pi5 2-3× más rápido.
Propuesta · Detección de Armas con IA
6 / 16

## Slide 7
¿Por qué Raspberry Pi 5?
Hardware modesto, resultados profesionales
80 €
COSTE
vs ~1.000 € PC con GPU
~10 W
CONSUMO
vs ~80 W PC dedicado
5–7 FPS
VELOCIDAD REAL
en inferencia con YOLOv8n
Local
PRIVACIDAD
todo el procesamiento on-device
Procesador ARM Cortex-A76 de 4 núcleos a 2.4 GHz · 4 u 8 GB de RAM
Propuesta · Detección de Armas con IA
7 / 16

## Slide 8
Arquitectura del sistema
El flujo de datos, de la cámara a la alerta
PASO 1
📷
Cámara
Video 30 FPS
▶
PASO 2
🔧
Preprocesa
Redim. 416×416
▶
PASO 3
🧠
YOLOv8n
Inferencia ~100ms
▶
PASO 4
⚙
Filtro NMS
conf ≥ 0.5
▶
PASO 5
🚨
Alerta
Caja + log
Cada frame se procesa de forma independiente — el sistema no necesita memoria del pasado.
Total: ~150-200 ms por frame → 5-7 FPS reales en Pi5
Propuesta · Detección de Armas con IA
8 / 16

## Slide 9
Cómo funciona, paso a paso
Qué hace el sistema cuando aparece un arma
1
Captura de frame
La cámara entrega una imagen a la Pi5 a 30 FPS. OpenCV la lee como matriz de píxeles.
2
Preprocesamiento
Se redimensiona a 416×416 y se normalizan los valores de píxel (0–1).
3
Inferencia
YOLOv8n analiza la imagen y devuelve cajas, clases y confianzas en ~100 ms.
4
Filtros
Se descartan detecciones débiles (conf < 0.5) y cajas duplicadas (NMS).
5
Respuesta
Se dibuja la caja, se guarda el frame de evidencia y se registra la alerta.
Propuesta · Detección de Armas con IA
9 / 16

## Slide 10
El modelo de IA: cómo se entrena
Aprendizaje supervisado con miles de ejemplos
Aprende por ejemplos
Al modelo se le muestran miles de imágenes etiquetadas con cajas indicando dónde está cada arma.
Durante 30 épocas, ajusta millones de pesos internos para minimizar el error entre lo que predice y la etiqueta real.
Tras el entrenamiento, generaliza: detecta armas en imágenes que nunca vio.
35.842
imágenes en el dataset
3
categorías (knife / handgun / long_gun)
30
épocas de entrenamiento
~1.5 h
entrenando el modelo nano (RTX 4060)
3 M / 11 M
parámetros nano / small
Propuesta · Detección de Armas con IA
10 / 16

## Slide 11
Estrategia anti-alucinaciones
Evitar que el modelo confunda objetos cotidianos con armas
Falso positivo = el modelo cree ver un arma donde hay un móvil, mando, paraguas o bolsa. En un stand, eso destruiría la fiabilidad.
TÁCTICA 1
Hard negatives
2.500 imágenes de objetos parecidos PERO sin armas se añaden al entrenamiento.
TÁCTICA 2
Penalización extra
El componente cls de la loss se sube de 0.5 a 1.0 — castiga el doble los falsos positivos.
TÁCTICA 3
Umbral alto
En despliegue se exige conf ≥ 0.5 (en lugar del 0.25 por defecto).
Resultado: precisión del nano +2.4 puntos porcentuales — muchas menos falsas alarmas.
Propuesta · Detección de Armas con IA
11 / 16

## Slide 12
Métricas de rendimiento
Lo que el modelo realmente consigue
Modelo
Parámetros
mAP@50
Precisión
Recall
Plataforma
Nano v4
3 M
0.852
0.875
0.758
Raspberry Pi 5
Small v4
11 M
0.879
0.879
0.792
PC con GPU
Lectura clave del nano (Pi5):
87.5 %
de las veces que dice "arma" acierta
75.8 %
de las armas reales son detectadas
5-7 FPS
velocidad en Raspberry Pi 5
Propuesta · Detección de Armas con IA
12 / 16

## Slide 13
Despliegue en Raspberry Pi 5
Del modelo entrenado a la cámara en producción
Pasos de despliegue
1
Exportar el modelo nano a NCNN (formato optimizado ARM)
2
Copiar la carpeta (~12 MB) a la Pi5 vía SCP
3
Instalar dependencias en la Pi5 (ultralytics + ncnn)
4
Conectar cámara USB / módulo CSI
5
Lanzar el script de inferencia con conf=0.5
COMANDO EN LA Pi5
yolo predict \
model=best_ncnn_model \
imgsz=416 \
source=0 \
conf=0.5
source=0 → cámara conectada
conf=0.5 → umbral anti-alucinaciones
Propuesta · Detección de Armas con IA
13 / 16

## Slide 14
Limitaciones honestas
Lo que el sistema NO puede hacer
Armas a gran distancia
Si la pistola ocupa menos de 20×20 píxeles, la detección no es fiable.
Oclusiones parciales
Un arma oculta bajo chaqueta o dentro del bolsillo no es visible.
Iluminación extrema
Escenas muy oscuras o con contraluces fuertes degradan el rendimiento.
Latencia
Si el arma aparece y desaparece en <100 ms, puede no detectarse.
Armas no convencionales
El modelo no reconoce armas caseras, replicas raras o disfraces.
No sustituye al humano
Es una capa de apoyo al operador, no un reemplazo.
Propuesta · Detección de Armas con IA
14 / 16

## Slide 15
Próximos pasos
Hoja de ruta tras esta propuesta
Adaptación al escenario real
Capturar 50-100 frames del stand y reentrenar para ajustar al contexto específico.
Tracking entre frames
Confirmar detecciones con persistencia temporal — reduce alertas momentáneas.
Integración con notificaciones
Conectar con Telegram, email o panel web para alertas remotas.
Cuantización INT8
Acelerar aún más la inferencia en Pi5 con pérdida mínima de precisión.
Reconocimiento de comportamiento
No solo el objeto: apuntar, blandir, ocultar — análisis de pose y acción.
Propuesta · Detección de Armas con IA
15 / 16

## Slide 16
EN RESUMEN
Detección de armas con IA,
fiable y al alcance.
Fiabilidad
87.5% precisión, anti-alucinaciones activas
Accesibilidad
Corre en hardware de 80 €
Privacidad
100% local, sin nube
Gracias.
¿Preguntas?